## Slide 1: Uživatelský manuál programovacího jazyka Python pro lego Mindostorms EV3
Adam Jáneš

## Slide 2: Prvotní informace
Využíváme micropython
  První řádek musí vypadat následovně (kvůli překladu micropythonu): #!/usr/bin/env pybricks-micropython
Využíváme třídy a funkce knihovny pybricks
  Pro správnou funkci importujeme oddíly knihovny pybricks
  from pybricks.hubs import EV3Brick from pybricks.ev3devices import (Motor, TouchSensor, ColorSensor,
  InfraredSensor, UltrasonicSensor, GyroSensor) from pybricks.parameters import Port, Stop, Direction, Button, Color
  from pybricks.tools import wait, StopWatch, DataLog
  from pybricks.robotics import DriveBase
  from pybricks.media.ev3dev import SoundFile, ImageFile

## Slide 3: Rozcestník

## Slide 4
Parametry a konstanty

## Slide 5: Parametry a konstanty
Pro určení portů (typ Port)
Pro určení kladného směru rotace (typ Direction)
Pro chování servomotru po zastavení (typ Stop)
Pro určení barev (typ Color)
Pro určení tlačítek na EV3 (typ Button)
Pro přístup k obrázkům z knihovny ImageFile (typ Image)
Pro přístup k zvukovým stopám z knihovny SoundFile (typ Sound)
Pro vytvoření stylu písma (typ Font)
 Rozcestník

## Slide 6: Class port
Rozlišuje, na kterém portu je periféerie zapojena
Pro motory {A, B, C, D}
Pro senzory {S1, S2, S3, S4}
# inicializace motoru zapojeného do portu B
mot=Motor(Port.B)
# inicializace světelného senzoru na port 2
senzorL = ColorSensor(Port.S2)
 Rozcestník

## Slide 7: Class Direction
Určuje kladný směr otáčení servomotoru
Po směru hodinových ručiček CLOCKWISE
Proti směru hodinových ručiček COUNTERCLOCKWISE
mot=Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)
mot=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
 Rozcestník

## Slide 8: Class stop
Určuje chování motru po zastavení
Lze kola volně otáčet COAST
Pasivně brzdí kola BRAKE
Udržuje motor ve stejném úhlu HOLD
mot=Motor(Port.B)
mot.run(100) #toci rychlosti 100deg/s, dokud neskončí kód nebo neproběhne příkaz pracující se servomotorem
wait(100) #čeká 100 ms
mot.stop()#zastaví motor, ale následně je možné otáčet volně servomotorem
#mot.brake()#zastaví moto a následně pasivně zabraňuje rotaci servomotoru
#mot.hold()#zastaví motor a zamezuje vychýlení od cíleného úhlu
wait(100)
 Rozcestník

## Slide 9: Class Color
Definice z 9 předdefinovaných barev
Předefinované barvy {černá, modrá, zelená, žlutá, červená, bílá, oranžová, fialová}
Jejich pojmenování v kódu {BLACK, BLUE, GREEN, YELLOW, RED, WHITE, ORANGE, PURPLE}
#ulozeni definovanych barev do proměnných
cerna=Color.BLACK
modra=Color.BLUE
zelena=Color.GREEN
zluta=Color.YELLOW
cervena=Color.RED
bila=Color.WHITE
oranzova=Color.ORANGE
fialova=Color.PURPLE
 Rozcestník

## Slide 10: Class Button
Definice tlačítek na EV3
Definované tlačítka {UP, LEFT, CENTER, RIGHT, DOWN}
ev3 = EV3Brick()
tlacitka=ev3.buttons.pressed() #vraci pole zmacknutych tlacitek
if tlacitka[0] ==Button.CENTER: #pokud na pozici 0 je prostřední tlačítko, vypíše celé pole
print(tlacitka)
Xxx OBRÁZEK TLAČÍTEK
 Rozcestník

## Slide 11: Class Font(family=None, size=12, bold=False, monospace=False, lang=None, script=None)
Vrací font, který je nejblíže vstupním parametrům
Family – (str) určuje styl písma
Size – (int) určuje velikost písma <6,24>
Bold – (bool) určuje, zda se preferuje tučné písmo
Monospace – (bool), určuje, zda každý znak má mít konstantní šířku
Lang – (str) určuje jazykovou sadu
Script –(str) určuje použité znakové sady (azbuka, latinka)
ev3 = EV3Brick()
big_font = Font(family='Times',size=24, bold=True, monospace=True, lang='cs')
 Rozcestník

## Slide 12: Získání informací o vytvořeném fontu
Family – vrací font
Style – informace o tučnosti písma
Width – vrací maximální šířku znaku
Height – vrací výšku znaku
Text_width – vrací šířku textu
Text_height – vrací výšku textu
ev3 = EV3Brick()
big_font = Font(family='Times',size=24, bold=True, monospace=True, lang='cs')
print(big_font.family) #vraci font
print(big_font.style) # vraci jestli je tucne nebo klasicke
print(big_font.width) # maximalni tloustka znaku
print(big_font.height) # vyska znaku
print(big_font.text_width('a')) #sirka textu
print(big_font.text_width('aa')) # sirka textu, dvojnasobna narozdil od predchoziho radku
print(big_font.text_height('a')) # vyska textu
print(big_font.text_height('abfvdšdv\ndve\ndaa') # vyska texu, stejna jako v predchozim radku
 Rozcestník

## Slide 13: Class ImageFile
Obsahuje sadu obrázků
ev3 = EV3Brick()
obr=ImageFile.BACKWARD
ev3.screen.draw_image(0, 0, obr)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 14: Seznam přístupných obrázků
Sada Information {ACCEPT, BACKWARD, DECLINE, FORWARD, LEFT, NO_GO,QUSETION_MARK, RIGHT, STOP_1, STOP_2, THUMBS_DOWN, THUMBS_UP, WARNING}
Sada LEGO {EV3, EV3_ICON}
Sasa Objects {TARGET}
Sada Eyes {ANGRY, AWAKE, BOTTOM_LEFT, BOTTOM_RIGHT, CRAZY_1, CRAZY_2, DIZZY, DOWN, EVIL, KNOCKED_OUT, MIDDLE_LEFT, MIDDLE_RIGHT, NEUTRAL, PINCHED_LEFT, PINCHED_RIGHT, SLEEPING, TIRED_LEFT, TIRED_MIDDLE, TIRRED_RIGHT, UP, WINKING}
 Rozcestník

## Slide 15: Class SoundFile
Obsahuje sadu zvukových stop
ev3 = EV3Brick()
zvuk=SoundFile.ERROR
ev3.speaker.play_file(zvuk) #prehraje dany soubor
 Rozcestník

## Slide 16: Seznam přístupných zvukových stop
Sada Expression {BOING, BOO, CHEERING, CRUNCHING, CRYING, FANFARE, LAUGHING_1, LAUGHING_2, MAGIC_WAND, OUCH, SHOUTING, SNEEZING, UH_OH}
Sada Information {ACTIVATE, ANALYZE, BACKWARDS, COLOR, DETECTED, DOWN, ERROR, ERROR_ALARM, FLASHING, FORWARD, LEFT, OBJECT, RIGHT, SEARCHING, START, STOP, TOUCH, TURN, UP}
Sada Communication {BRAVO, EV3, FANTASTIC, GAME_OVER, GO, GOOD_JOB, GOOD, GOODBYE, HELLO, HI LEGO, MINDSTORMS, MORNING, NO, OKAY, OKEY_DOKEY, SORRY, THANK_YOU, YES}
Sada Movement {SPEED_DOWN, SPEED_IDLE, SPEED_UP}
Sada Colors {BLACK, BLUE, BROWN, GREEN, RED, WHITE, YELLOW}
Sada Mechanical {AIR_RELEASE, AIRBRAKE, BACKING_ALERT, HORN_1, HORN_2, LASER, MOTOR_IDLE, MOTOR_START, MOTOR_STOP, RATCHET, SONAR, TICK_TACK}
Sada Animal {CAT_PURR, DOG_BARK_1, DOG_BARK_2, DOG_GROWL, DOG_SNIFF, DOG_WHINE, ELEPHANT_CALL, INSECT_BEZZ_1, INSECT_BUZZ_2, INSECT_CHIRP, SNAKE_HISS, SNAKE_RATTLE, T_REX_ROAR}
Sada Numbers {ZERO, ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN}
Sada System {CLICK, CONFIRM, GENERAL_ALERT, OVERPOWER, READY}
 Rozcestník

## Slide 17
Čas

## Slide 18: Určení času
Pozastavení programu (wait())
Určení času (time())
Pozastavení času (pause())
Pokračování v měření času (resume())
Vynulování času (reset())
 Rozcestník

## Slide 19: Function wait(time)
Time – (int) jak dlouho má být pozastaven běh programu [s]
mot=Motor(Port.B)
mot.run(100) #toci rychlosti 100deg/s, dokud neskončí kód nebo neproběhne příkaz pracující se servomotorem
wait(100) #pozastavení průběhu programu na 100 ms
 Rozcestník

## Slide 20: Function time()
Součást třídy StopWatch()
Vrátí čas od inicializace třídy StopWatch() [ms]
s=StopWatch() #inicializace stopek (od teto chvíle běží čas)
wait(100)
print(s.time() ) #vypise současný čas ,tedy kolem 100
 Rozcestník

## Slide 21: Function pause()
Součást třídy StopWatch()
Pozastaví měření času třídou StopWatch()
s=StopWatch() #inicializace stopek (od teto chvíle běží čas)
wait(100)
print(s.time() ) #vypíše současný čas ,tedy kolem 100
s.pause() #pozastaví měření času
wait(50) # tento čas se nezapočítává
print(s.time()) # vypíše stejný nebo velmi blízký čas k prvnímu výpisu
 Rozcestník

## Slide 22: Function resume()
Součást třídy StopWatch()
Zajistí pokračování měření času třídou StopWatch()
s=StopWatch() #inicializace stopek (od teto chvíle běží čas)
wait(100)
print(s.time() ) #vypíše současný čas ,tedy kolem 100
s.pause() #pozastaví měření času
wait(50) # tento čas se nezapočítává
s.resume() #pokračování měření času
wait(30)
print(s.time()) # vypíše současný čas ,tedy kolem 130
 Rozcestník

## Slide 23: Function reset()
Součást třídy StopWatch()
Vynuluje čas třídy StopWatch()
Pokud je měření pozastaveno, čas zůstane pozastaven na 0
s=StopWatch() #inicializace stopek (od teto chvíle běží čas)
wait(100)
print(s.time() ) #vypíše současný čas ,tedy kolem 100
s.reset() #vynuluje měření času
wait(20)
print(s.time()) # vypíše současný čas od posledního vynulování ,tedy kolem 20
 Rozcestník

## Slide 24
Tlačítka

## Slide 25: EV3 - tlačítko
Pro zjištění, které tlačítka jsou zmáčknutá (button.pressed())
Zapnutí podsvícení tlačítek (light.on())
Vypnutí podsvícení tlačítek (light.off())
 Rozcestník

## Slide 26: Function button.pressed()
Vrací seznam (list of Button) zmáčknutých tlačítek ve formátu
ev3 = EV3Brick() tlacitka=ev3.buttons.pressed() print(tlacitka)
 Rozcestník

## Slide 27: Function light.on(Color)
Zapne podsvícení tlačítek
Color –(Color) určuje barvu podsvícení tlačítek
Dostupné barvy {zelená, žlut, oranžová, červená}
Při zadání jiných barev je podsvícení vypnuto
ev3 = EV3Brick() ev3.light.on(Color.RED) wait(5000)
XXX obr
 Rozcestník

## Slide 28: Function light.off()
Vypne podsvícení tlačítek
ev3 = EV3Brick() ev3.light.off() wait(5000)
XXX obr
 Rozcestník

## Slide 29
Reproduktor

## Slide 30: EV3 - reproduktor
Zazní zvuk o délce a frekvenci (speaker.beep())
Zazní dané tóny v daném tempu (speaker.play_notes())
Přehraje zvukový soubor (speaker.play_file())
Přehraje daný text (speaker.say())
Nastaví vlastnosti pro čtení textu (speaker.set_speech_options())
Nastaví hlasitost reproduktoru (speaker.set_volume())
 Rozcestník

## Slide 31: Function speaker.beep(frequency=500, duration=100)
Zazní tón o dané frekvenci a délce
Frequency – (int) určuje frekvenci [Hz]
Duration – (int) určuje délku trvání zvuku [ms]
ev3 = EV3Brick()
ev3.speaker.beep(800,1500)
 Rozcestník

## Slide 32: Function speaker.play_tones(notes, tempo=120)
Zahraje sekvenci not v daném tempu
Notes – (array of sting) určuje noty a jejich délky
Tempo – (int) určuje počet čtvrťových dob za minutu
ev3 = EV3Brick() noty=['C4/4_','D4/4','E4/4_','F4/4','G4/4_','A4/4','B4/4_','C5/4'] ev3.speaker.play_notes(noty,150)
speaker.play_notes(notes, tempo=120)
 Rozcestník

## Slide 33: Vysvětlení znaků prvku pole
 | Tón | Posuvka | Tónina | Délka tónu | Prodloužení délky tónu | Legato
Povinný | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne
Význam | Určuje název noty | Mění výšku tónu o půltón | Výška tónu | Určuje délku noty | Možnost prodloužení noty o 1.5x | Naváže notu s následující notou
Seznam požitých znaků | {C, D, E, F, G, A, B} | {#, b} | {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} | {/1, /2, /4, /8, /16} | {.} | {_}
Tab 1: |  |  |  |  |  | 
 Rozcestník

## Slide 34: Function speaker.play_file(file_name)
Přehraje zadané zvukový soubor
File_name – (str) určuje název soubor i s příponou
ev3 = EV3Brick()
ev3.speaker.play_file('boing.wav') #prehraje dany soubor
 Rozcestník

## Slide 35: Function speaker.say(text)
Přečte zadaný text
Text – (str) označuje text, který bude přečten
Jakým způsobem bude text přečten upravuje funkce speaker.set_speech_options()
ev3 = EV3Brick() ev3.speaker.say('I love EV3') #precte dany text
 Rozcestník

## Slide 36: Function speaker.set_speech_options(language=None, voice=None, speed=None, pitch=None)
Nastavuje vlastnosti, jak bude text přečten
Language – (str) označuje jazyk, kterým bude text přečten
Voice – (str) označuje jazyk, kterým bude text přečten
Speed – (int) určuje počet přečtených slov za minutu
Pitch – (int) určuje výšku hlasu <0, 99>
ev3 = EV3Brick()
ev3.speaker.set_speech_options('cs', 'f4', 150, 90)
ev3.speaker.say('Ahoj, jak se máš?')
 Rozcestník

## Slide 37: Možné nastavení parametrů
Dostupné jazyky
{'af': Afrikaans, 'an': Aragonese, 'bg': Bulgarian, 'bs': Bosnian, 'ca': Catalan, 'cs': Czech, 'cy': Welsh, 'da': Danish, 'de': German, 'el': Greek, 'en': English (default), 'en-gb': English (United Kingdom), 'en-sc': English (Scotland), 'en-uk-north': English (United Kingdom, Northern), 'en-uk-rp': English (United Kingdom, Received Pronunciation), 'en-uk-wmids': English (United Kingdom, West Midlands), 'en-us': English (United States), 'en-wi': English (West Indies), 'eo': Esperanto, 'es': Spanish, 'es-la': Spanish (Latin America), 'et': Estonian, 'fa': Persian, 'fa-pin': Persian, 'fi': Finnish, 'fr-be': French (Belgium), 'fr-fr': French (France), 'ga': Irish, 'grc': Greek, 'hi': Hindi, 'hr': Croatian, 'hu': Hungarian, 'hy': Armenian, 'hy-west': Armenian (Western), 'id': Indonesian, 'is': Icelandic, 'it': Italian, 'jbo': Lojban, 'ka': Georgian, 'kn': Kannada, 'ku': Kurdish, 'la': Latin, 'lfn': Lingua Franca Nova, 'lt': Lithuanian, 'lv': Latvian, 'mk': Macedonian, 'ml': Malayalam, 'ms': Malay, 'ne': Nepali, 'nl': Dutch, 'no': Norwegian, 'pa': Punjabi, 'pl': Polish, 'pt-br': Portuguese (Brazil), 'pt-pt': Portuguese (Portugal), 'ro': Romanian, 'ru': Russian, 'sk': Slovak, 'sq': Albanian, 'sr': Serbian, 'sv': Swedish, 'sw': Swahili, 'ta': Tamil, 'tr': Turkish, 'vi': Vietnamese, 'vi-hue': Vietnamese (Hue), 'vi-sgn': Vietnamese (Saigon), 'zh': Mandarin Chinese, 'zh-yue': Cantonese Chinese}
Dostupné hlasy
{'f1': female variant 1, 'f2': female variant 2, 'f3': female variant 3, 'f4': female variant 4, 'f5': female variant 5, 'm1': male variant 1, 'm2': male variant 2
, 'm3': male variant 3, 'm4': male variant 4, 'm5': male variant 5, 'm6': male variant 6, 'm7': male variant 7, 'croak': croak, 'whisper': whisper, 'whisperf': female whisper}
 Rozcestník

## Slide 38: Function speaker.set_volume(volume, which='_all_')
Změní hlasitost reproduktoru
Volume – (int) určuje hlasitost reproduktoru [%]
Which – (str) pro jaké funkce změna hlasitosti platí
  'Beep’ – pro funkci beep ()
  ‘PCM’ – pro funkce play_file() a say()
  ‘_all_’ – pro obě výše zmíněné skupiny funkcí
ev3 = EV3Brick() ev3.speaker.set_volume(20, which='_all_') ev3.speaker.say('I love EV3')
 Rozcestník

## Slide 39
Obrazovka

## Slide 40: EV3 - obrazovka
Psaní textu na obrazovku (screen.draw_text(), screen.print())
Změna stylu písma (screen.set_font())
Vymazání celé obrazovky (screen.clear())
Zobrazení obrázku ze souboru (screen.load_image(), screen.draw_image())
Zakreslení pixelu (screen.draw_pixel())
Zakreslení geometrických útvarů (screen.draw_line(), screen.draw_box(), screen.draw_circle())
Zjištění rozměrů obrazovky (screen.height, screen.width)
Pořízení screenshotu obrazovky (screen.save())
 Rozcestník

## Slide 41: Function screen.draw_text(x, y, text, text_color=Color.BLACK , background_color=None)
Zakreslí text na danou pozici
X – (int) určuje horizontální souřadnici umístění textu
Y – (int) určuje horizontální souřadnici umístění textu
Text – (str) určuje text, který má být zakreslen
Text_color – (Color) určuje barvu textu
Background_color – (Color) určuje barvu pozadí
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_text(0,50, "ahoj",Color.WHITE, Color.BLACK)
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 42: Function screen.print(*args, sep=' ', end='\n')
Vypíše text na obrazovku s bílým pozadím
*args – (object) určuje objekty, jejichž hodnoty se mají vypsat
Sep – (str) určuje znaky, které mají rozdělovat 2 objekty
End – (str) určuje znaky, které budou vypsány za posledním objektem
ev3 = EV3Brick()
#ukazka scrollovani vypisu
for i in range(10):
ev3.screen.print("ahoj",i,sep='=',end='\n-')
wait(500)
ev3.screen.print("ahoj, jak se mas? Co delas?") #tento text nebude zobrazen cely
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 43: Function screen.set_font(font)
Změní styl písma
Font – (Font) určuje proměnnou obsahující vlastnosti písma
ev3 = EV3Brick()
#nastaveni fontu
tiny_font = Font(size=6)
big_font = Font(size=24, bold=True)
ev3.screen.print('Hello!')
ev3.screen.set_font(tiny_font)
ev3.screen.print('hello')
ev3.screen.set_font(big_font)
ev3.screen.print('HELLO')
wait(5000)
 Rozcestník

## Slide 44: Function screen.clear()
Změní barvu všech pixelů na bílou
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_text(0,50, "ahoj",Color.WHITE, Color.BLACK)
wait(2000)
ev3.screen.clear()
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 45: Function screen.load_image(source)
Na displej je vykreslen obrázek
Source – (Image nebo str) určuje obrázek, který bude zobrazen na displej. Obrázek může být součástí knihovny nebo proměnná určuje název přiloženého souboru.
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.load_image(ImageFile.BACKWARD) #načtení obrázku z knihovny
wait(3000)
ev3.screen.load_image("up.png") #načtení obrázku ze souboru
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 46: Function screen.draw_image(x, y, source, transparent=None)
Vykreslí obrázek na displej na dané souřadnice
X- (int) určuje horizontální souřadnici
y- (int) určuje svislou souřadnici
Source – (Image nebo str) – určuje obrázek, který bude vykreslen
Transparent – (Color) určuje barvu, která bude brána za průhlednou
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_image(50, 50,ImageFile.BACKWARD)
wait(3000)
ev3.screen.draw_image(0, 50,"up.png",Color.BLUE)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 47: Function screen.draw_pixel(x, y, color=Color.BLACK)
Obarví daný pixel danou barvou
X- (int) určuje horizontální souřadnici pixelu
y- (int) určuje svislou souřadnici pixelu
Color – (Color) určuje barvu pixelu
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_pixel(50, 50,Color.BLUE)
ev3.screen.draw_pixel(50, 51,Color.BLUE)
ev3.screen.draw_pixel(51, 50,Color.BLUE)
ev3.screen.draw_pixel(51, 51,Color.BLUE)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 48: Function screen.draw_line(x1, y1, x2, y2, width=1, color=Color.BLACK)
Nakreslí úsečku mezi dvěma pixely
X1 – (int) určuje horizontální souřadnici prvního pixelu
Y1 – (int) určuje svislou souřadnici prvního pixelu
X2 – (int) určuje horizontální souřadnici druhého pixelu
Y2 – (int) určuje svislou souřadnici druhého pixelu
Width – (int) určuje tloušťku čáry
Color – (Color) určuje barvu čáry
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_line(50, 50, 150, 100, 3,Color.BLUE)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 49: Function screen.draw_box(x1, y1, x2, y2, r=0, fill=False, color=Color.BLACK)
Nakreslí obdélník mezi dvěma pixely
X1 – (int) určuje horizontální souřadnici prvního pixelu
Y1 – (int) určuje svislou souřadnici prvního pixelu
X2 – (int) určuje horizontální souřadnici druhého pixelu
Y2 – (int) určuje svislou souřadnici druhého pixelu
R – (int) určuje zaoblení vrcholů
Fill – (bool) určuje, zda bude obdélník vyplněný
Color – (Color) určuje barvu obdélníku
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_box(50, 50, 150, 100, 10, True, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 50: Function screen.draw_circle(x, y, r, fill=False, color=Color.BLACK)
Nakreslí kružnici se daným středem a poloměrem
X1 – (int) určuje horizontální souřadnici středu
Y1 – (int) určuje svislou souřadnici středu
R – (int) určuje poloměr
Fill – (bool) určuje, zda bude obdélník vyplněný
Color – (Color) určuje barvu obdélníku
ev3 = EV3Brick()
ev3.screen.draw_circle(70, 50, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 51: Parametr screen.width
Vrací šířku obrazovky v pixelech (int)
ev3 = EV3Brick()
x=ev3.screen.width/2
ev3.screen.draw_circle(x, 50, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 52: Parametr screen.height
Vrací výšku obrazovky v pixelech (int)
ev3 = EV3Brick()
x=ev3.screen.width/2
y=ev3.screen.height/2
ev3.screen.draw_circle(x, y, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 53: Function screen.save(filename)
Uloží screenshot obrazovky EV3 jako PNG soubor
Filename – (str) určuje název souboru
ev3 = EV3Brick()
x=ev3.screen.width/2
y=ev3.screen.height/2
ev3.screen.draw_circle(x, y, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
ev3.screen.save('obr')
 Rozcestník

## Slide 54
Obrazové stopy

## Slide 55: Class Image(source, sub=False)
Source –(Image nebo str) určuje obrázek, se kterým budeme pracovat
Sub – (bool) určuje zda se jedná o celá obrázek nebo jen o jeho část, je možné přidat nepovinné parametry {x1, y1, x2, y2}
Vytvoření prázdného obrázku (empty())
Psaní textu (draw_text(), print())
Změna stylu písma (set_font())
Vymazání celé obrazovky (clear())
Vložení obrázku ze souboru (load_image(), draw_image())
Zakreslení pixelu (draw_pixel())
Zakreslení geometrických útvarů (draw_line(), draw_box(), draw_circle())
Zjištění rozměrů obrázku (height, width)
Uložení obrázku (save())
 Rozcestník

## Slide 56: Function draw_text(x, y, text, text_color=Color.BLACK , background_color=None)
Zakreslí text na danou pozici
X – (int) určuje horizontální souřadnici umístění textu
Y – (int) určuje horizontální souřadnici umístění textu
Text – (str) určuje text, který má být zakreslen
Text_color – (Color) určuje barvu textu
Background_color – (Color) určuje barvu pozadí
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_text(0,50, "ahoj",Color.WHITE, Color.BLACK)
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 57: Function print(*args, sep=' ', end='\n')
Vypíše text na obrázek s bílým pozadím
*args – (object) určuje objekty, jejichž hodnoty se mají vypsat
Sep – (str) určuje znaky, které mají rozdělovat 2 objekty
End – (str) určuje znaky, které budou vypsány za posledním objektem
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)obr.screen.print("ahoj") wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 58: Function set_font(font)
Změní styl písma
Font – (Font) určuje proměnnou obsahující vlastnosti písma
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
#nastaveni fontu
tiny_font = Font(size=6)
big_font = Font(size=24, bold=True)
obr.print('Hello!‘)
Obr.set_font(tiny_font)
obr.print('hello‘)
obr.set_font(big_font)
obr.print('HELLO')
wait(5000)
 Rozcestník

## Slide 59: Function clear()
Změní barvu všech pixelů na bílou
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_text(0,50, "ahoj",Color.WHITE, Color.BLACK)
obr.clear()
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 60: Function load_image(source)
Do obrázku je vložen jiný obrázek
Source – (Image nebo str) určuje obrázek. Obrázek může být součástí knihovny nebo proměnná určuje název přiloženého souboru.
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.load_image(ImageFile.BACKWARD) #načtení obrázku z knihovny
wait(3000)
obr.load_image("up.png") #načtení obrázku ze souboru
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 61: Function draw_image(x, y, source, transparent=None)
Vloží obrázek na dané souřadnice obrázku
X- (int) určuje horizontální souřadnici
y- (int) určuje svislou souřadnici
Source – (Image nebo str) – určuje obrázek, který bude vykreslen
Transparent – (Color) určuje barvu, která bude brána za průhlednou
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_image(50, 50,ImageFile.BACKWARD)
wait(3000)
obr.draw_image(0, 50,"up.png",Color.BLUE)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 62: Function draw_pixel(x, y, color=Color.BLACK)
Obarví daný pixel danou barvou
X- (int) určuje horizontální souřadnici pixelu
y- (int) určuje svislou souřadnici pixelu
Color – (Color) určuje barvu pixelu
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_pixel(50, 50,Color.BLUE)
obr.draw_pixel(50, 51,Color.BLUE)
obr.draw_pixel(51, 50,Color.BLUE)
obr.draw_pixel(51, 51,Color.BLUE)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 63: Function draw_line(x1, y1, x2, y2, width=1, color=Color.BLACK)
Vloží úsečku mezi dvěma pixely
X1 – (int) určuje horizontální souřadnici prvního pixelu
Y1 – (int) určuje svislou souřadnici prvního pixelu
X2 – (int) určuje horizontální souřadnici druhého pixelu
Y2 – (int) určuje svislou souřadnici druhého pixelu
Width – (int) určuje tloušťku čáry
Color – (Color) určuje barvu čáry
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_line(50, 50, 150, 100, 3,Color.BLUE)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 64: Function draw_box(x1, y1, x2, y2, r=0, fill=False, color=Color.BLACK)
Vloží obdélník mezi dvěma pixely
X1 – (int) určuje horizontální souřadnici prvního pixelu
Y1 – (int) určuje svislou souřadnici prvního pixelu
X2 – (int) určuje horizontální souřadnici druhého pixelu
Y2 – (int) určuje svislou souřadnici druhého pixelu
R – (int) určuje zaoblení vrcholů
Fill – (bool) určuje, zda bude obdélník vyplněný
Color – (Color) určuje barvu obdélníku
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_box(50, 50, 150, 100, 10, True, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 65: Function draw_circle(x, y, r, fill=False, color=Color.BLACK)
Nakreslí kružnici se daným středem a poloměrem
X1 – (int) určuje horizontální souřadnici středu
Y1 – (int) určuje svislou souřadnici středu
R – (int) určuje poloměr
Fill – (bool) určuje, zda bude obdélník vyplněný
Color – (Color) určuje barvu obdélníku
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
obr.draw_circle(70, 50, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 66: Parametr width
Vrací šířku obrázku v pixelech (int)
ev3 = EV3Brick()
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
x=obr.width/2
obr.draw_circle(x, 50, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 67: Parametr height
Vrací výšku obrázku v pixelech (int)
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
x=obr.width/2
y=obr.height/2
obr.draw_circle(x, y, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 68: Function save(filename)
Uloží obrázek jako PNG soubor
Filename – (str) určuje název souboru
obr=Image(ImageFile.UP,sub=False)
x=obr.width/2
y=obr.height/2
obr.draw_circle(x, y, 15, False, Color.BLACK)
wait(3000)
obr.save('obr')
 Rozcestník

## Slide 69
Baterie

## Slide 70: EV3 -baterie
Zjištění napětí baterie (battery.voltage())
Zjištění proudu baterie(battery.current())
 Rozcestník

## Slide 71: Function battery.voltage()
Vrací (int) hodnotu napětí baterie v milivoltech
ev3 = EV3Brick()
print(ev3.battery.voltage())
 Rozcestník

## Slide 72: Function battery.current()
Vrací (int) hodnotu proud baterie v miliamperech
ev3 = EV3Brick()
print(ev3.battery.current())
 Rozcestník

## Slide 73
Motor

## Slide 74: Class Motor(port, positive_direction=Direction.CLOCKWISE, gears=None)
Port – (Port) určuje port, na kterém je motor připojen
Positive_direction – (Direction) určuje kladný směr otáčení
Gears – (array of int) – určuje počet ozubených kol při použití převodů
Roztočení motoru (run(), run_time(), run_angle(), run_target(), run_until_stalled(), dc())
Zastavení motoru (stop(), brake(), hold())
Zjištění a práce s informacemi o motoru( speed(), angle(), reset_angle())
 Rozcestník

## Slide 75: Function run(speed)
Roztočí servomotor danou rychlostí
Speed – (int) určuje rychlost, jakou se motor bude otáčet [°/s]
mot=Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)
mot.run(100)
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 76: Function run_time(speed, time, then=Stop.HOLD, wait=True)
Roztočí motor konstantní rychlostí po danou dobu
speed – (int) určuje rychlost otáčení motoru [°/s]
time – (int) určuje délku trvání manévru [ms]
then – (Stop) určuje, jestli po zastavení motorů je budou motory působit pasivně nebo aktivně proti změně úhlu nebo nebudou působit proti pohybu žádnou silou.
Wait – (bool) určuje, zda program čeká na dokončení funkce run_time()
mot=Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)
mot.run_time(200, 2000,Stop.HOLD, True)
wait(3000)
 Rozcestník

## Slide 77: Function run_angle(speed, rotation_angle, then=Stop.HOLD, wait=True)
Roztočí motor konstantní rychlostí o daný úhel
speed – (int) určuje rychlost otáčení motoru [°/s]
Angle – (int) úhel, o který se motor otočí [°]
then – (Stop) určuje, jestli po zastavení motorů je budou motory působit pasivně nebo aktivně proti změně úhlu nebo nebudou působit proti pohybu žádnou silou.
Wait – (bool) určuje, zda program čeká na dokončení funkce run_time()
mot=Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)
mot.run_angle(100, 360, then = Stop.HOLD, wait= True)
wait(1000)
 Rozcestník

## Slide 78: Function run_target(speed, target_angle, then=Stop.HOLD, wait=True)
Roztočí motor konstantní rychlostí o daný úhel
speed – (int) určuje rychlost otáčení motoru [°/s]
target__angle – (int) úhel, kterého chceme dosáhnout [°]
then – (Stop) určuje, jestli po zastavení motorů je budou motory působit pasivně nebo aktivně proti změně úhlu nebo nebudou působit proti pohybu žádnou silou.
Wait – (bool) určuje, zda program čeká na dokončení funkce run_time()
mot=Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)
#posun o daný úhel, takře se otočí o 360 stupňů
mot.run_angle(100, 360, then = Stop.HOLD, wait= True)
wait(1000)
#posun NA URCITY uhel, takže pokud z minuleho prikazu jsme na uhlu 360 a my chceme na 370, #proto se otoci pouze o 10 stupnu
mot.run_target(100, 370, then=Stop.HOLD, wait=True)
 Rozcestník

## Slide 79: Function run_until_stalled(speed, then=Stop.COAST, duty_limit=None)
Otáčí motorem konstatní rychlostí, dokud motor není zastaven vnější silou
Funkce vrací úhel (int), ve kterém byl motor zastaven
speed – (int) určuje rychlost otáčení motoru[°/s]
then – (Stop) určuje, jestli po zastavení motorů je budou motory působit pasivně nebo aktivně proti změně úhlu nebo nebudou působit proti pohybu žádnou silou.
Duty_limit – (int) určuje, jak velká síla bude považována dostatečnou pro zastavení [%]
mot=Motor(Port.B, Direction.COUNTERCLOCKWISE)
uhel=mot.run_until_stalled(200, then=Stop.COAST, duty_limit=100)
print(uhel) #vraci konecny uhel otaceni
 Rozcestník

## Slide 80: Function dc(duty)
Roztočí motor jako by byl stejnosměrný
duty – (int) určuje výkon motoru. Záporné hodnoty využívají stejného výkonu jako jejich kladné ekvivalenty, avšak rotace probíhá na opačnou stranu. [%]
mot.dc(-50) # 50% výkon na opačnou stranu, než je motor definovaný
wait(1000)
 Rozcestník

## Slide 81: Function stop()
Funkce zastaví motor, ale dále nepůsobí silou proti změně úhlu. Zastavení je postupné, protože brždění je prováděno pouze pomocí tření.
mot.dc(100)
wait(2000)
mot.stop()
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 82: Function brake()
Funkce zastaví motor a dále působí pasivní silou proti změně úhlu. Zastavení je téměř okamžité, protože brždění je prováděno pomocí tření a napětí.
mot.dc(100)
wait(2000)
mot.brake()
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 83: Function hold()
Funkce zastaví motor a dále udržuje konečný úhel servomotoru. Zastavení je téměř okamžité, protože brždění je prováděno pomocí tření a napětí.
mot.dc(100)
wait(2000)
mot.hold()
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 84: Function speed()
Vrací rychlost (int) motoru [°/s]
mot.dc(100)
wait(2000)
print(mot.speed())
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 85: Function angle()
Vrací úhel (int) motoru [°]
mot.dc(100)
wait(2000)
print(mot.angle())
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 86: Function reset_angle(angle)
Změní hodnotu úhlu
Angle – (int) určuje hodnotu úhlu po provedení funkce [°]
mot.dc(100)
wait(2000)
mot.reset_angle(20)
print(mot.angle()) #vypíše hodnotu úhlu, v tomto případě kolem 20
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 87
Senzory

## Slide 88
Dotykový senzor

## Slide 89: Class TouchSensor(port)
Port – (Port) určuje port, na kterém je senzor připojen
Zjištění, zda je senzor sepnutý (pressed())
 Rozcestník

## Slide 90: Function pressed()
Vrací hodnotu (bool), zda je senzor sepnutý
dot = TouchSensor(Port.S3)# namapovani touch senzoru na port 3
print(dot.pressed()) # true nebo false, jestli je senzor zmacknuty
 Rozcestník

## Slide 91
Světelný
senzor

## Slide 92: Class ColorSensor(port)
Port – (Port) určuje port, na kterém je senzor připojen
Měření barvy povrchu (color())
Měření okolního osvětlení (ambient())
Měření odražených paprsků červeného světla od povrchu (reflection())
Měření odražených paprsků červeného, zelená a modrého světla od povrchu (rgb())
 Rozcestník

## Slide 93: Function color()
Vrací hodnotu (Color nebo None) v podobě barvy povrchu
Vrací hodnotu None, pokud barva nebyla rozeznána
c=ColorSensor(Port.S2)
print(c.color()) # vraci barvu
 Rozcestník

## Slide 94: Function ambient()
Vrací hodnotu (int) dopadajícího světla na senzor [%]
c=ColorSensor(Port.S2)
print(c.ambient()) # vraci intenzitu osvetleni
 Rozcestník

## Slide 95: Function reflection()
Vrací hodnotu (int) odražených paprsků červeného světla [%]
c=ColorSensor(Port.S2)
print(c.reflection()) # vraci odrazivost cerveneho svetla
 Rozcestník

## Slide 96: Function rgb()
Vrací hodnotu (array of int) odražených paprsků červeného, zeleného a modrého světla [%]
c=ColorSensor(Port.S2)
print(c.rgb()) # vraci odrazivost barev jako trojici cisel (R,G,B)
 Rozcestník

## Slide 97
Ultrazvukový senzor

## Slide 98: Class UltrasonicSensor(port)
Port – (Port) určuje port, na kterém je senzor připojen
Určení vzdálenosti (distance())
Zjištění přítomnosti jiných ultrazvukových senzorů (presence())
 Rozcestník

## Slide 99: Function distance(silent=False)
Vrací vzdálenost(int) senzoru od překážky [mm]
Silent – (bool) určuje, zda se senzor po změření vzdálenosti přepne do tichého režimu a nebude vysílat ultrazvukové vlny.
u=UltrasonicSensor(Port.S1)
print(u.distance(silent=False))
 Rozcestník

## Slide 100: Function presence()
Vrací hodnotu (bool), zda byly detekovány ultrazvukové vlny jiného ultrazvukového senzoru
u=UltrasonicSensor(Port.S1)
print(u.presence())
 Rozcestník

## Slide 101
Gyroskopický
senzor

## Slide 102: Class GyroSensor(port, positive_direction=Direction.CLOCKWISE)
Port – (Port) určuje port, na kterém je senzor připojen
Positive_direction – (Direction) určuje kladný směr rotace
Určení úhlu (angle())
Určení úhlové rychlosti (speed())
Změna hodnoty úhlu (reset_angle())
 Rozcestník

## Slide 103: Function angle()
Vrací úhel (int) gyroskopického senzoru [°]
g=GyroSensor(Port.S3)
print(g.angle()) #urcuje uhel senzoru
 Rozcestník

## Slide 104: Function speed()
Vrací úhlovou rychlost (int) senzoru [°/s]
Při zavolání funkce speed() se vynuluje úhel senzoru, proto není vhodné využívat tyto funkce ve stejném kódu
g=GyroSensor(Port.S3)
print(g.speed()) #urcuje rychlost rotace senzoru podle sipek na nem
 Rozcestník

## Slide 105: Function reset_angle()
Mění hodnotu úhlu senzoru
Angle – (int) určuje hodnotu nastavovaného úhlu [°]
g=GyroSensor(Port.S3)
g.reset_angle(100) #zresetuje uhel na 100
print(g.angle())
 Rozcestník

## Slide 106
Komplexní funkce pro pohyb robota

## Slide 107: Class DriveBase (left_motor, right_motor, wheel_diameter, axle_track )
Left_motor – (Class) určuje třídu pro levý motor robota
Right_motor – (Class) určuje třídu pro pravý motor robota
Wheel_diameter – (int) určuje průměr kol [mm]
Axle_track – (int) určuje vzdálenost mezi body dotyku kol se zemí [mm]
Rozpohybuje robota (straight(), turn(), drive())
Podává informace o robotovi (distance(), angle(), state())
Mění parametry robota (settings(), reset())
Zastaví robota (stop())
 Rozcestník

## Slide 108: Function straight(distance)
Robot ujede danou vzdálenost bez zatáčení
Distance – (int) určuje vzdálenost, která má být robotem uražena [mm]
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.straight(1000) #ujede 1 metr
 Rozcestník

## Slide 109: Function turn(angle)
Robot se na místě otočí o daný úhel angle.
Angle – (int) určuje úhel, o který se má robot otočit. [°]
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.turn(360) # otoc se na miste o 360 stupnu
 Rozcestník

## Slide 110: Function drive(drive_speed, turn_rate)
Robot se začne pohybovat rychlostí drive_speed otáčí se rychlostí turn_rate.
Drive_speed – (int) určuje rychlost, která se robot bude pohybovat [mm/s]
Turn_rate – (int) určuje rychlost rotace robota [°/s]
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.straight(1000) #ujede 1 metr
 Rozcestník

## Slide 111: Function settings(straight_speed, straight_acceleration, turn_rate, turn_acceleration)
nastavení maximální rychlost a zrychlení translace. Nastaví maximální rychlost a zrychlení rotace robota
Straight_speed – (int) určuje maximální rychlost translace [mm/s]
Straight_acceleartion – (int) určuje maximální zrychlení translace [mm/s2]
Turn_rate – (int) určuje maximální rychlost rotace [°/s]
Turn_acceleration – (int) určuje maximální zrychlení rotace [°/s2]
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.settings(150,50,80,30)
rob.turn(360) # otoc se na miste o 360 stupnu
 Rozcestník

## Slide 112: Function stop()
Zastaví robota, po zastavení se kola mohou volně otáčet
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.drive(70,-10)
wait(1000)
rob.stop()
wait(2000)
 Rozcestník

## Slide 113: Function reset()
Funkce vynuluje uraženou vzdálenost a rotaci robota.
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.drive(70,-10)
wait(1000)
rob.stop()
wait(2000)
rob.reset()
print(rob.distance())
 Rozcestník

## Slide 114: Function distance()
Vrací vzdálenost (int) uraženou od posledního zavolání funkce reset() nebo od začátku kódu [mm]
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.drive(70,-10)
wait(1000)
rob.stop()
wait(2000)
print(rob.distance())
rob.reset()
print(rob.distance())
 Rozcestník

## Slide 115: Function angle()
vrací úhel, o který se robot otočil od posledního zavolání funkce reset() nebo od začátku kódu.
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.drive(70,-10)
wait(1000)
rob.stop()
wait(2000)
print(rob.angle())
rob.reset()
print(rob.angle())
 Rozcestník

## Slide 116: Function state()
Vrací hodnoty (array of int) v poli o 4 hodnotách ve tvaru [uražená_vzdálenost[mm], rychlost_translace[mm/s], úhel_robota[°], rychlost_rotace[°/s]]
motR=Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
motL=Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
rob=DriveBase(motL, motR, 68.7, 169)
rob.drive(70,-10)
wait(1000)
print(rob.state())
wait(2000)
rob.stop()
wait(100)
print(rob.state())
 Rozcestník

## Slide 117
Záznam
dat

## Slide 118: Class DataLog(*headers, name='log', timestamp=True, extension='csv', append=False)
Vytvoří nový soubor
*header – (str) určuje jména sloupců, která se v souboru vytvoří
Name – (str) určuje název souboru
Timestamp – (bool) určuje, zda má být za název přidána informace o datu a času
Extension – (str) určuje příponu souboru
Append – (bool) zda má být existující soubor otevřen, nebo nahrazen
Vytvoří záznam na nový řádek (log())
 Rozcestník

## Slide 119: Function log(*values)
Vytvoří záznam v souboru na nový řádek
Values – (objects) určuje, jaké hodnoty budou zapsány na jeden řádek
data = DataLog('cas', 'uhel',name='rozbehMotoru', timestamp=False, extension='csv', append='False')
mot = Motor(Port.B)
mot.run(500)
stopky = StopWatch()
for i in range(50):
uhel = mot.angle()
cas = stopky.time()
data.log(cas, uhel)
wait(100)
 Rozcestník

## Slide 120
Bluetooth
komunikace

## Slide 121: Před použitím navázání spojení pomocí kódu
Zapnout Bluetooth (v menu Wireless and Networks Bluetooth Powered )
Zviditelnit zařízení(v menu Wireless and Networks Bluetooth Visible )
Nalézt a spárovat zařízení přes Bluetooth
První se musí pustit EV3 chovající se jako server

## Slide 122: Class BluetoothMailboxServer()
Vytvoří objekt reprezentující Bluetooth spojení jako server
Čekání na spojení (wait_for_connection())
 Rozcestník

## Slide 123: Function wait_for_connection()
Vyčkává, dokud se EV3 chovající se jako klient nepřipojí k serveru
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxServer
server = BluetoothMailboxServer()
server.wait_for_connection()
 Rozcestník

## Slide 124: Class BluetoothMailboxClient()
Vytvoří objekt reprezentující Bluetooth spojení jako klient
Navázat spojení (connect())
 Rozcestník

## Slide 125: Function wait_for_connection()
Vyčkává, dokud se EV3 chovající se jako klient nepřipojí k serveru
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxClient
client = BluetoothMailboxClient()
client.connect('ev3dev')
 Rozcestník

## Slide 126: Typy schránek
Pro správnou komunikace je nutné na obou zařízení pojmenovat schránku stejně
Class Mailbox(name, connection, encode=None, decode=None)
  Posílání bytů
Class LogicMailBox(name, connection)
  Posílání bool hodnoty (True/False)
Class NumericMailBox(name, connection)
  Posílání čísel
Class TextMailBox(name, connection)
  Posílání textu
Name –(str) název schránky
Connection – (object) určuje chování jako server nebo klient

## Slide 127: Function read()
Vrací hodnotu ve schránce nebo hodnotu None, pokud je schránka prázdná
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxClient
client = BluetoothMailboxClient()
mbox = TextMailbox('greeting', client)
client.connect('ev3dev') print(mbox.read())
 Rozcestník

## Slide 128: Function send(value, brick=None)
Pošle zprávu
Value – obsah zprávy, která se má poslat
Brick – (str) označuje EV3, které se má daná zpráva poslat. Pokud je hodnota None, pošle se zpráva všem připojeným EV3.
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxClient
client = BluetoothMailboxClient()
mbox = TextMailbox('greeting', client)
client.connect('ev3dev') mbox.send('hello to you!')
 Rozcestník

## Slide 129: Function wait()
Vyčkává, dokud nepřijde nová zpráva do schránky
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxClient
client = BluetoothMailboxClient()
mbox = TextMailbox('greeting', client)
client.connect('ev3dev') mbox.wait()
 Rozcestník

## Slide 130: Function wait_new()
Vyčkává, dokud nepřijde nová zpráva do schránky. Navíc obsah zprávy musí být rozdílný od současné hodnoty ve schránce
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxClient
client = BluetoothMailboxClient()
mbox = TextMailbox('greeting', client)
client.connect('ev3dev') mbox.wait_new()
 Rozcestník